Controlo Proporcional?? (in LPI1_PL1_OnOff_Proporcional_v6.4.pdf)

Num modulador deste tipo, a tensão de atuação só toma 2 valores, 0 V ou Vcc, mas o seu valor médio ao longo do tempo é variado, mudando, a uma frequência elevada, os intervalos de tempo em que o transístor se encontra a conduzir (tensão aplicada Vcc) e ao corte (tensão aplicada 0 V). Em qualquer caso, a dissipação de potência no transístor é muito reduzida porque este se encontra (quase) sempre ou ao corte ou na saturação.
A tensão de saída média do modulador é proporcional à tensão de entrada. Em cada período da onda triangular, TMOS irá conduzir enquanto a tensão vcomando for superior à da onda triangular. Irá estar ao corte enquanto a tensão vcomando for inferior à da onda triangular. A razão ton/T, em que ton é o tempo de condução de TMOS e T é o período da onda triangular, é proporcional a vcomando. Logo, o valor médio da tensão aplicada à lâmpada é proporcional a vcomando.
O transístor a usar como elemento comutador da tensão aplicada à lâmpada será um MOSFET que oferece várias vantagens em relação aos bipolares. Para a sua escolha deve tomar-se em consideração o seguinte.
- Além das tensões VDS, VGS e corrente IDS do transístor, deve verificar-se também a resistência quando ligado (RDS) (esta deverá ser reduzida, para reduzir as perdas e evitar o aquecimento).
- A temperatura (interna na junção) não deverá exceder o máximo permitido pelo fabricante (tipicamente 150 ºC como no caso dos STP60NF06, BUK453, BUZ90).
- Para que o transístor possa ser utilizado sem dissipador, a potência dissipada internamente não pode exceder os 2 W (tendo em conta a resistência térmica típica de um package TO-220, 60 ºC/W e a temperatura ambiente de 30 ºC).
Considerando que 50% das perdas ocorrem em condução e 50% nas comutações (aproximação muito vaga, pois a potência dissipada nas comutações depende da frequência de comutação, entre outros fatores), o transístor só pode dissipar 1 W em condução e 1 W nas comutações. Para uma corrente de IDS de 2 A, a resistência interna (RDS do MOSFET à tensão VGS, corrente IDS e temperatura de funcionamento) será no máximo de 250 mΩ (P = RDS⋅IDS2).
Dimensionar as resistências RG e RGS de acordo com as seguintes funções. A resistência RG limi-ta a corrente na gate do transístor. A resistência RGS garante que a gate é colocada ao potencial 0 quando se desliga o circuito.
O díodo D, dito de free-wheeling, é indispensável quando a carga é indutiva, pois proporciona caminho para descarregar a energia armazenada no campo magnético da carga indutiva quando o transístor desliga. A não existência deste díodo pode provocar o aparecimento de um pico de tensão elevado aquando do desligar do transístor, levando à sua destruição. O díodo D deve ser rápido e recomenda-se o MR852.

Testes:
Testar a montagem aplicando à entrada negativa do amplificador uma onda triangular com 1 kHz de frequência e à entrada positiva uma tensão variável entre 0 e 5 V derivada de um potenciómetro. Verificar que a intensidade luminosa da lâmpada varia continuamente com a tensão variável.
Notar bem. A tensão aplicada à lâmpada varia linearmente com a tensão do potenciómetro, mas a potência fornecida á lâmpada, não. Porquê? Este facto pode ser observado experimentalmente de uma forma qualitativa!